CARATTERISTICHE DELLA DOCUMENTAZIONE PER POZZI / SORGENTI

MODELLO 1 	CONTENUTI RELAZIONE GEOLOGICA TIPO

PREMESSA

Breve descrizione delle motivazioni per le quali s’intende procedere alla realizzazione del pozzo.

1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Descrizione generale del territorio  con approfondimento dell’area in cui ricade l’opera

2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, IDROGRAFICO E USO DEL SUOLO

Descrizione dei principali caratteri geomorfologici, idrografici sia naturali che artificiali del territorio in generale.

Descrizione dei principali caratteri sia naturali che artificiali dell’area di studio e di un suo intorno significativo.

4 IDROGEOLOGIA GENERALE

Descrizione della sequenza verticale dei principali corpi acquiferi individuabili a livello generale

Descrizione della sequenza verticale dei principali corpi idrici individuabili nell’area attraverso  l’esame delle stratigrafie di pozzi esistenti, geometria dei corpi interessati dal pozzo/i in progetto, loro rapporti, tipologia degli acquiferi attraversati ed interessati dalla captazione.

5 CARATTERISTICHE PIEZOMETRICHE

Descrizione del regime idrico sotterraneo, rapporti tra le falde acquifere, regime di alimentazione delle stesse.

PER POZZI AD USO POTABILE, ZOOTECNICO POTABILE, O INDUSTRIALE AD USO ALIMENTARE

6 VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI

Valutazione del grado di protezione naturale degli acquiferi dalle possibili fonti di inquinamento da sostanze inquinanti con individuazione dei pozzi e dei possibili centri di pericolo presenti nel raggio di 1Km dall’intorno dell’opera.

7 QUALITA’ DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Raccogliere, allegare commentare i risultati delle analisi effettuate dall’ASL o altro Organo di competenza su campioni d’acqua prelevati da pozzi esistenti nelle vicinanze dell’area interessata, rilevando la presenza di eventuali inquinanti.

8 AREE DI SALVAGUARDIA

In base alle caratteristiche geologico-geomorfologiche e idrologico-idrografiche rilevate proposta di preliminare di perimetrazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto mediante criterio temporale (solo per uso potabile).

ALLEGATI CARTOGRAFICI RICHIESTI

Tav 1 Stralcio C.T.R. scala 1:10.000 e inquadramento aereofotogrammetrico con ubicazione del pozzo, coordinate Gauss Boaga e quota p.c.;

Tav 2 Estratto mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione puntuale dell’opera in progetto.

Tav 3 Stralcio carta geologica geomorofologica in scala 1:10.000;

Tav 4 Stralcio carta aree di vincolo qualora presenti;

Tav 5 Stralcio 1:10.000 con piezometria e indicazione della soggiacenza della falda, idrografia naturale e artificiale, uso del suolo, ubicazione dei pozzi nell’intorno, traccia sezioni idrogeologiche, ubicazione dell’opera in progetto;

Tav 6 Sezioni idrogeologiche incrociate con la rappresentazione dei principali corpi acquiferi, loro rapporti verticali ed orizzontali. Le sezioni dovranno possibilmente essere una ortogonalmente alla falda e la seconda parallelamente;

Stratigrafie utilizzate per la realizzazione delle sezioni

Tav 7 Solo per usi potabili Stralcio CTR con indicazione dei pozzi e dei centri di pericolo nel raggio di 1Km nell’intorno dell’opera;

Analisi delle acque dei pozzi limitrofi all’area oggetto di studio.

MODELLO 2		CONTENUTI RELAZIONE TECNICA TIPO

1 - MOTIVAZIONI DELLA COSTRUZIONE DELL’OPERA

Breve descrizione delle motivazioni per la quale s’intende procedere alla realizzazione del pozzo

2 - FATTIBILITA’ DELL’OPERA

Analisi delle disponibilità idriche superficiali alternative all’emungimento richiesto e relative valutazioni tecnico-economiche;

3 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER IL POZZO

Realizzare in forma tabellare le principali caratteristiche del pozzo/i da realizzare secondo lo schema di massima riportato:

| COMUNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| FOGLIO |  |  |
| MAPPALE |  |  |
| COORD GAUSS BOAGA | X ((E) | Y (N) |
| QUOTA P.C. |  |  |
| PROFONDITA’ |  |  |
| METODO DI PERFORAZIONE |  |  |
| DIAMETRO PERFORAZIONE |  |  |
| DIAMETRO TUBAZIONE |  |  |
| LUNGHEZZA TUBAZIONE CIECA |  |  |
| LUNGHEZZA TRATTO FILTRANTE |  |  |
| QUOTA TRATTO FILTRANTE | DA | A |
| LUNGHEZZA TRATTO CIECO (FONDELLO) | DA | A |
| LUNGHEZZA TRATTO CEMENTATO | DA | A |
| LUNGHEZZA TRATTO IMPERMEABILIZZATO | DA | A |
| LUNGHEZZA TRATTO DRENANTE | DA | A |
| PORTATA MEDIA MODULATA L/S |  |  |
| PORTATA MAX EMUNTA L/S |  |  |
| PORTATA POMPA |  |  |
| TIPO DI UTILIZZO DELLA RISORSA EMUNTA |  |  |
| VOLUME ANNUO DI PRELIEVO m3 |  |  |

e apposita relazione che giustifichi il fabbisogno richiesto evidenziando i dati di calcolo e tnendo in considerazione l’attuale disponibilità di risorse idriche.

4 - UTILIZZO DELLE ACQUE

Descrizione dell’attività dell’azienda, del tipo di produzione, del fabbisogno quantitativo e qualitativo, la presenza di altri pozzi e attuale disponibilità di risorse idriche, portate estratte attualmente e portate previste, tipologia qualitativa delle acque necessarie.

Ciclo delle acque dalla presa in pozzo al loro recapito, descrizione degli impianti di riciclo e trattamento attualmente presenti e previsti e loro tempi di realizzazione caratteristiche delle acque scaricate.

Pozzi ad uso irriguo. Per tali pozzi è necessario allegare relazione agronomica a firma di professionista abilitato.

Pozzi uso industriale. Per tale utilizzo deve essere prevista relazione tecnica specifica sugli impianti a firma di tecnico abilitato.

ALLEGATI CARTOGRAFICI RICHIESTI

Tav 1.  Estratto CTR con ubicazione pozzo, pozzi in un intorno significativo e idrografia superficiale;

Tav 2. Estratto mappa catastale 1:2.000 con ubicazione pozzo e schema di distribuzione. Per l’uso irriguo evidenziare i terreni da irrigare e loro superficie totale;

Tav 3. Schema scala 1:1000 1:2.000 con indicazione impianto di distribuzione delle acque;

Tav 3. Schema costruttivo del pozzo (profondità, diametri, filtri, dreni, cementazione, ecc);

Tav 4. Pianta, prospetto e sezioni cameretta di avanpozzo, con indicazione dei punti di campionamento;

Tav 5. Stratigrafia di massima (desunta dalle sezioni idrogeologiche);

MODELLO 3		CONTENUTI RELAZIONE TECNICA FINALE

PREMESSA

Riportare i dati generali del Richiedente: Nome cognome  o Denominazione, Comune, Indirizzo, c.a.p., Codice Fiscale, P. IVA, telefono fax e-mail.

1 - SCHEDA CON CARATTERISTICHE DEL POZZO

| COMUNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| FOGLIO |  |  |
| MAPPALE |  |  |
| COORD GAUSS BOAGA | X ((E) | Y (N) |
| QUOTA P.C. |  |  |
| PROFONDITA’ |  |  |
| METODO DI PERFORAZIONE |  |  |
| DIAMETRO PERFORAZIONE |  |  |
| DIAMETRO TUBAZIONE |  |  |
| LUNGHEZZA TUBAZIONE CIECA |  |  |
| LUNGHEZZA TRATTO FILTRANTE |  |  |
| QUOTA TRATTO FILTRANTE | DA | A |
| LUNGHEZZA TRATTO CIECO (FONDELLO) | DA | A |
| LUNGHEZZA TRATTO CEMENTATO | DA | A |
| LUNGHEZZA TRATTO IMPERMEABILIZZATO | DA | A |
| LUNGHEZZA TRATTO DRENANTE | DA | A |
| PORTATA MEDIA MODULATA L/S |  |  |
| PORTATA MAX EMUNTA L/S |  |  |
| PORTATA POMPA |  |  |
| TIPO DI UTILIZZO DELLA RISORSA EMUNTA |  |  |
| VOLUME ANNUO DI PRELIEVO m3 |  |  |

2 – PROVE DI PORTATA

Relazione tecnica descrittiva delle prove effettuate sul pozzo, con indicazioni degli andamenti degli abbassamenti in funzione del tempo e delle portate emunte, loro interpretazione e definizione dei parametri caratteristici degli acquiferi captati, nonchè grafici delle prove effettuate. Deve essere firmata da tecnico abilitato.

3 – CICLO ACQUE

Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche definitive delle opere e del ciclo di utilizzo delle acque dalla presa alla resa;

4 - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE a firma del direttore dei Lavori;

5 – STRATIGRAFIA DEFINITIVA

La stratigrafia deve riportare diametro di perforazione, diametro tubazione, ubicazione dei filtri, livello statico della falda, livello dinamico, quota dreno, quota tampone bentonitico, quota cementazione, spessori dei livelli litologici attraversati e loro descrizione. Il tutto a firma di professionista abilitato.

6 – SCHEDA TECNICA DEL CONTATORE

7 – SCHEDA TECNICA DELLA POMPA UTILIZZATA

8 – ALMENO 2 FOTOGRAFIE di cui una di inquadramento generale  della collocazione  dell’opera ed una di dettaglio in cui si evidenzi l’attrezzatura della testa del pozzo.

9 – ESTRATTO CTR CON UBICAZIONE DEFINITIVA DEL POZZO;

10 – ESTRATTO MAPPA CATASTALE SCALA 1:2.000 CON UBICAZIONE DEFINITIVA DEL POZZO

11 – 1 CD CONTENENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA